## 一、诊室门口屏

- CPU：不低于ARM Cortex-A7  四核

- GPU:不低于Mali400 MP2

- 内存：不低于1GB

- 存储：不低于EMMC8GB

- 系统:Android

- 液晶屏：不低于21.5英寸；屏分辨率不低于1920*1080；IPS 全视角；屏幕亮度>250cd/m2

- 外壳：钣金外壳  安装：壁挂（挂板） 颜色：白色；

- 数据接口：外接USB2.0*1/Micro-USB*1；内置串口2个；

- 网络：10M/100M自适应以太网，支持WiFi

- 音频输出：左右声道输出,内置双路，8R/3W*2功放

- 外观尺寸：不低于长620mm*宽293mm*高22mm

- 系统兼容性：设备和系统软件同一品牌（提供证明材料）

- 功率：整机额定功率：≤35W 待机功率：≤1W

- 工作电压：AC220V 50HZ

- 产品认证：产品CCC认证

- 专利证书：提供实用新型专利证明

- 系统升级：支持TF卡升级

- 定时开关：支持设备定时开关机

- 系统桌面：定制的安卓桌面

- 系统管理：支持数字证书做数字签名，防止病毒及其它程序安装

- 系统后台：支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址、音量、app安装、桌面查看、亮度调节等

## 二、诊室物理呼叫器

- 内存：不低于1GB

- 存储：不低于EMMC8GB

- 系统:Android

- 液晶屏：7寸液晶屏

- 触摸屏：电容触摸屏

- 网络：外接USB转10M/100M自适应以太网，支持WiFi

- 功率：整机额定功率：≤10W 待机功率：≤1W

- 工作电压：DC12V/2A

- 产品认证：产品CCC认证

## 三、视频控制器

- CPU:不低于ARM Cortex-A7  四核

- GPU:不低于Mali400 MP2

- 内存：不低于1GB

- 存储：不低于EMMC8GB

- 系统:Android

- 显示：HDMI输出，支持720P、1080P

- 音频接口：外接1个音频输出口

- 数据接口不低于外接USB2.0*1/Micro-USB*1；内置串口2个；

- 网络：10M/100M自适应以太网，支持WiFi

- 外观尺寸：不低于长140mm*宽100mm*厚30mm

- 功率：整机额定功率：≤10W 待机功率：≤1W

- 工作电压：DC12V/2A

- 产品认证：产品CCC认证

- 系统升级：支持TF卡升级

- 定时开关：支持设备定时开关机